## Slide 1
進度報告 | AMD Versal VEK280
CKKS RNS 模乘加已完成實板驗證，下一步接入真實密文
目前定位：單一 55-bit RNS tower、8192 個 residues 的硬體加速核心；尚非完整 CKKS EvalMult。
01 已完成
02 已完成
03 進行中
HLS 運算核心
out[i] = (acc[i] + a[i] × b[i]) mod q
• Ring dimension：8192
• Pipeline：II = 1
• C simulation 與 C/RTL co-simulation：8192 / 8192 通過
VEK280 實板驗證
Vivado：PDI ＋ Vitis：ELF
• CIPS、NoC、LPDDR4 與 HLS IP 整合
• Implementation timing 通過：WNS +0.631 ns
• UART：PASS，8192 筆模乘加結果全數一致
OpenFHE 密文整合
c₀ / c₁ → DCRTPoly → RNS towers
• 取代目前的隨機 RNS residues
• 對齊 modulus、tower 順序與 NTT／evaluation 格式
• 先完成單一 tower bit-exact，再擴充多 tower
目前成果證明硬體資料路徑與控制流程可行；研究重點正由合成測試向量，轉向 OpenFHE 真實 CKKS 密文資料。
1

## Slide 2
論文方法復現 (Encrypted Image Classification with Low Memory Footprint Using Fully Homomorphic Encryption)
Chart: 分鐘
| 32×32 | 64×64 | 128×128 | 256×256
FHE circuit time | 9.2 | 17.3 | 63.2 | 198.7
32→64
SIMD slots部分抵銷像素增加的成本
像素數增加 4×，但仍能利用 ciphertext 的空 slots，時間只增加 1.88×。
64→128
ciphertext shards 增加
Stage 1 從 4 增至 16 個 shards；每份都要執行 rotation、乘法與 bootstrap。
128→256
ring、I/O 同時放大
ring dimension 2¹⁶→2¹⁷；RSS 20.9 GiB、major page faults 7.83M，磁碟等待拉長時間。
結論 : 時間成長不是由圖片內容造成，而是由 packing、ring dimension、key switching／bootstrap 與記憶體壓力共同決定
2
實驗範圍 : 原論文僅評估 32×32 CIFAR-10；64×64、128×128 與 256×256 為本研究延伸實作，並非原論文實驗結果。
Notes: 實驗範圍｜**原論文僅評估 32×32 CIFAR-10；64×64、128×128 與 256×256 為本研究延伸實作，並非原論文實驗結果。